# Manual och instruktion

# 45 , 80 W Solcellsbelysning och 5 Wbuss stopp

## Svenska :

Våra Produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet

### Viktigt:

#### Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder Produkten

- Denna produkt är för utomhusbruk

- Produkten innehåller AGM batteri (Absored glass mat) detta innebär maximal säkerhet .Agm batteri är underhållsfritt och läckfritt detta innebär att vatten skall inte fyllas på

- Undvik att kortsluta batteripolerna

- OBS! Produkten får inte kompleteras än den som ingår i produkten

- Produkten  har möjlighet för utbyggnad  (parallelkopling)men inte större än effekt 120W på solcellen

- Seri koppla aldrig solceller eller batterier

- OBS! Produkten får inte kopplas ihop med andra fabrikat

- Max 120W effekt solceller får kopplas ihop (parallellt)

- Undvik skada på kablar och övrig utrustning

- Om befintliga anslutningskablar  eler andra delar i produkten går sönder skall den ersättas med en av tillverkarens godkända delar

- Produkten motsvarar gällande säkerhetsföreskrifter

- Felaktiga reparationer kan orsaka olyckor och skada användare

Beskrivning:

Produkten består av

- 5, 45 eller 80Wp Solcell typ monokristallina celler

- Solcellskontakter typ MC4

- Laddnings regulator /Solar driver 10A/12V Nominal system

- Ventilerad solcellsläda 1,5mmAlusink  målad vit

- Pir rörelsesensor typ takmontering

- Plastläda för elektronik IP 65

- AGM batteri 26Ah 12Volt eller 7Ah (buss stopp)

- 1 meter lamplist 15st SMD lysdiodrar

- 1dm lamplist 3st SMD lysdiodrar (buss stopp)

- Diverse kablar,Hylsor,stift , kontakter m.m

- Säkringshållare

- Tryckknapp /12V dia16mm/3och 5 meter kabel  med blå lamp indikerin (buss stopp)

- Buss stopps dekal (buss stopp)

Specifikationer:

- Solceller 670X770X30 mm Max power 80W Voltage at max vmp 17,8V Max current ay imp 4,49A

- Solceller 615X505X25mm Max Power 45W Voltage max vmp 17.8V  Max current imp 2,53A

- Max system 1000V(IEC) 600V (UL Operativ tempratur - 30+85grader Max load 5400Pa

- Solcells driver 12 Maxpv input voltage 22V Max battery Terminal voltage 22V

- self-consumtion 0,5 till 0,7mA Temperatur kompensering -3mV/C/2V(default)  com grund

- 1m 12V Lamplist frosta glas SMD Led med Dc kontakter ,UV-resistant IP68 strömförbrukning 100mA

- Batteristatus knapp

- Lamptest knapp

- Utgång med väljbar spänning 3.3V, 5Voch 12V

- 2st 12 volts utgångar med jord

- 3st ingångar

- 1st analog ingång

- 3st digitala utgångar

- 3st strömstyrda utgångar

- 1st Temperatur kompensation för batteri

- Lamputgång med gryning och skymnings fuktion

- Rörelsesensor digi 3-6VVDC 360grader Räckvidd 2m omkrets . Ström förb 170uA .Efterlystid 1-5min

- Ljusvärde 10lux Skyddsklass III Hölje UV stabilserad PE

- Solcellskablar 4mm2 MC4 Kontakter

- AGM batterier 26Ah pbq 12-12Dds

- Elektroniklåda plast IP6 160X80X40 med  M12 kabelförskruvningar

- Ventilerad solcellslåda 45W 615x505x 200mm . 80W 670x770x230mm

- Säkringshållare med 5A säkring

- Kablar,stift kontakter,anslutningsklämmor ,

- Self -consumtion på hela anläggningen med 1m lamplist med 15 st  SMD lysdiodrar  egenkomsution är  mellan 0,5mA och 0.7mA

- Strömförbrukning vid tänt väderskydd ca 100mA

- Nominal system är 12VDC

- Solcells idikering (skärm via usb port)

- Gryning/skymnings indikering ställbar  (skärm via usb port)

- Batteri spänning (skärm via usb port)

- Batteri gräns ställbar (via usb port)'

- Låg batteri spänning  ställbar (via usb port)

- Timerstyrd lamputgång 1sek till 24 tim ställbar (via usb port)

- Timerstyrd blinkande lamputgång  1sek till 24 tim ställbar (via usb port)

- Temperatur indikation

Hur du använder 80W, 45 W, och 5W  Solcellsbelysning

Denna produkt är framtagen för nordiska väderförhållande med liten solinstrålning  och med en reservkapacitet (utan solcells aktivering) på batteri (26Ah) på ca 100 dagar  från fullt batteri ned till 50% av batterikapaciteten med en belastning på ca 100 mA/tim som avser 12 avgångar a´ 5 minuter (12 x5) min = 1 tim. Reservkapaciteten beror alltså på batteriets kapacitet och hur stor belastningen är

Strömförbrukningen på produkten är beronde på hur många bussavgångar väderskyddet har

Lamporna släcks ned för att sedan tändas på nytt när kapaciteten har uppnåt accepterad

nivå för att få så hållbart batteri som möjligt.

Produkten har en kraftig över kapacitet på 10 månader (Feb till Okt månad)

Nov – Jan månad har den en liten över kapacitet beroende på vädret och ljusinsläppet

Ett beräknings exempel :

Strömförbrukningen.

Väderskydd med 12 avgångar/dygn 5min per avgång (lampan tänd) ger 1 tim strömförbrukning detta ger 80 mA(lampans strömförbrukning)X 1 timmar = 80mAh/d

Övrig utrusning drar ca 0,7 mA i 24 timmar detta ger 17mAh/dygn totalt ger detta ca 100mAh/D

Solcellens levererings förmäga Nov – Feb månad (mörka och regniga dagar)

Räkna på 3 % av den totala kapacitansen på 80w solcellen  4.49X0,03 =0,134A laddar solcellen

Laddtiden i för Nov – Feb (sk dåliga dagar) 3 tim/dygnet detta blir 134mA X 3 = 402mAh/D

Detta innebär att strömförbrukning går med något pluss även dåliga dagar från

Nov -Feb månad  Dock gäller inte detta med snö på solcellen därför bör solcellen rengöras fortast möjligt från snö och is

Borttagning av snö och is:

För bästa resultat av produkten rekomenderas kontunuerlig bort tagning av snö och is

Använd nägon av marknadens is/snö borttagningsmedel för att underlätta borttagningen av snö/is. Skall spade användas använd plast spade eller liknande

Montering av solcellslädan

Produkten är en enhet där solcellslåda (solcell, styrutrustning, kablar m,m) placeras centralt på taket ,där man kan placera sensor med lampor för att få största möjliga dektektering  av rörelser under taket i väderskyddet.

Även placering av lampa skall man ta hänsyn till för att minimera kabel dragning

När man har placerat ut sensor / lampa borras ett hål  för  lamp kabel

genom lådans botten och väderskyddets tak för att sedan montera lamplisten under i taket

Montera in lampans kabel i koppling …......

Avfallshantering: När produkten är förbrukad och den skall av yttras som avfall ska detta ske enligt lokala föreskrifter och återvinnas på godkänd återvinningsstation. Är du osäker på hur du skall gå tillväga, kontakta din kommun eller tillverkaren av denna produkt.

Med förbehåll för förändringar

Denna produkt är anpassad till föreskrifterna EN 61000-6

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

# Text boxes

Nerthusligt and design 070-6329280